CITIZEN ARCP –

Система Активного Управления и Позиционирования

термо-трансферной ленты

Оснащаемые модели:

203 dpi		CITIZEN CL-S700, CL-S700R, CL-S621, CL-S6621

300 dpi			CITIZEN CL-S703, CL-S703R, CL-S631

Производитель:		Citizen Systems

Система ARCP – уникальное  запатентованное конструктивное решение Активного Управления и Позиционирования термо-трансферной ленты.

Система ARCP (Active Ribbon Control & Positioning) контролирует и поддерживает равномерное натяжение ленты от начала и до конца ролика, исключая замятия ленты на всех этапах печати, обеспечивая высочайшее качество изображения и точность нанесения штрихового кода.

Основа ARCP – металлический печатающий механизм CITIZEN

Что делает ARCP

Исключает замятие ленты на любом этапе печати

Обеспечивает чистый и четкий отпечаток

Печатает штриховой код без ошибок

Упрощает замену ленты

Снижает операционные расходы

Как работает ARCP

Поддерживает равномерное натяжение ленты от начала и до конца ролика